Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»

наименование ДОУ

| СОГЛАСОВАНО: Председатель профсоюзного комитета МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (протокол № 1/1 от «_22 » 01 2021г.) ___________Новикова В.Ю. | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» _______ Потехинская Р.М. Приказ №13/1 от25.01.2021г. |
| --- | --- |

Инструкция №13

по охране труда для рабочего по обслуживанию и ремонту здания

ИОТ –  №13

- Общие требования охраны труда

  - К самостоятельной работе сотрудником по обслуживанию здания детского сада допускаются лица, возраст которых не моложе 18-ти лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Работник должен пройти необходимый инструктаж по охране труда, пожарной и электробезопасности, ознакомиться с настоящей инструкцией.

  - Рабочий по обслуживанию здания ДОУ в своей работе должен:

- знать и соблюдать свою должностную инструкцию;

- пройти обязательный вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;

- соблюдать существующие правила внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного учреждения;

- соблюдать установленные в детском саду режимы труда и отдыха в соответствии с графиком работы;

- выполнять требования личной гигиены, содержать в надлежащей чистоте свое рабочее место.

  - При работе на сотрудника по обслуживанию здания ДОУ возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- засорение глаз пылью;

- ушибы и переломы различной степени тяжести в результате падения с высоты;

- порезы острыми краями используемых инструментов, стеклом;

- ушибы, травмы, которые нанесены столярными и слесарными инструментами;

- поражение электрическим током при деятельности с электроинструментом и пр.

  - Рабочий по обслуживанию здания дошкольного образовательного учреждения во время работы должен пользоваться специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, соблюдать существующие инструкции при работе с электрооборудованием и электроинструментами.

  - Рабочий обязан знать места расположения имеющихся первичных средств пожаротушения, направления пути экстренной эвакуации при пожаре.

  - При работе с электроинструментом рабочему по обслуживанию здания необходимо дополнительно использовать диэлектрические средства индивидуальной зашиты (перчатки, галоши, коврики).

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить информацию об этом заведующему ДОУ, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать врача или доставить пострадавшего в ближайшую больницу.

  - Рабочее место должно быть обеспечено достаточной площадью для рационального размещения используемого вспомогательного оборудования, инвентаря, инструментов, быть удобным для работника.

  - Лицо, которое допустило невыполнение или нарушение настоящей инструкции, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний установленных норм и правил охраны труда, а также несет материальную, административную ответственность.

- Требования охраны труда перед началом работы

  - Перед началом работ по обслуживанию и ремонту здания детского сада необходимо:

- получить соответствующее задание у  завхоза;

- надеть рабочую специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, при необходимости использовать защитные средства;

- проверить внешним осмотром исправность используемого оборудования и применяемых инструментов, целостность электрических проводов, вилок, розеток;

- проверить достаточность освещения непосредственном на рабочем месте;

- тщательно осмотреть свое рабочее место, убрать с него всё, что будет мешать работе, освободить проходы и не загромождать их во время проведения работы;

- расположить необходимое оборудование и инструменты в удобном порядке.

  - Для подключения оборудования, которое работает от электросети, необходимо пользоваться исправными розетками с заземлением. Не допускается использовать самодельные удлинители и осуществлять включение оборудования при неисправной сети питания.

  - При наличии местного освещения светильник следует расположить таким образом, чтобы свет не ослеплял глаза сотрудника во время выполнения работ.

  - При перевозке или переноске инструментов их острые части следует закрывать защитными чехлами.

  - Рукоятки топоров, молотков, стамесок и других ударных инструментов должны быть изготовлены из древесины твердых пород и обладать формой овального сечения с утолщением к свободному концу. Конец рукоятки, на которой насаживается ударный инструмент, должен быть расклинен.

  - Запрещается использовать в работе ручной инструмент, который имеет выбоины, сколы, трещины и сколы на затылочной части, сбитые скосы рабочей поверхности.

  - Перед выполнением работ на высоте следует проверить исправность и надежность приставных лестниц и лестниц-стремянок. Раздвижные лестницы-стремянки должны быть устойчивы, иметь устройства, которые исключают возможность их самопроизвольного сдвига, и испытаны. Нижние концы стремянок должны обладать оковками с острыми наконечниками, а при использовании на жестких полах (кафель, бетон) – башмаками из резины или другого не скользящего материала. Лестницы-стремянки, высота которых более 1,3 метра, должны иметь упоры.

  - Запрещается производить какие-либо работы в неогражденных свободных местах, расположенных на высоте 1,3 м над землей одному, в неосвещенных и затемненных местах следует привлечь к работе дополнительного сотрудника для страховки.

  - Обо всех обнаруженных неисправностях имеющегося оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках необходимо незамедлительно сообщить заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе (завхозу).

  - Не допускается приступать к работе до устранения всех обнаруженных неисправностей.

- Требования охраны труда во время работы

  - Во время работы необходимо:

- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и надлежащей чистоте свое рабочее место;

- выполнять только ту работу, по которой сотрудник прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен ответственным лицом за безопасное выполнение работ;

- не поручать свою работу прочим посторонним лицам;

- применять для работы только исправное оборудование и инструменты;

- не загромождать чем-либо рабочее место и проходы.

  - Отходы боя стекла, обрезки древесины, кафеля, линолеума следует собирать в специальный ящик и по мере накопления удалять с рабочего места.

  - При переноске тяжестей вручную предельная норма груза для мужчин составляет 50 кг, для женщин – 10 кг (с перемещением).

  - При работе с применением электроинструмента:

- перед включением электроинструмента в электрическую сеть необходимо проверить по надписи на нем его напряжение. Не разрешается производить включение инструмента, если напряжение сети выше, чем указано;

- категорически запрещается натягивать и перегибать сетевой кабель;

- постоянно следить за исправным состоянием подводящих проводов, не допускать образования петель или перекручивания;

- запрещается передавать работающий электроинструмент какому-либо другому лицу;

- осуществлять переноску электроинструмента необходимо, держа его за корпус, а не за подключающие провода или рабочую часть;

- при перерыве в подаче тока или при временной отлучке с места работы следует отключить электроинструмент от электрической сети;

- строго запрещается производить работу с приставных лестниц, а с лестницы-стремянки одному (только при страховке);

- запрещается оставлять без надзора имеющийся работающий электроинструмент;

- при обнаружении в электроинструменте неисправностей или при наличии напряжения в корпусе, немедленно выключить инструмент и сообщить сведения о замеченных недостатках заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе (завхозу);

- не допускать к месту проведения работы с электроинструментом посторонних лиц.

  - Замену перегоревших ламп новыми лампами разрешается осуществлять лишь при снятом напряжении в сети и в светлое время суток.

  - При необходимости пользоваться переносной электролампой, применять электрическую лампу безопасного типа, напряжение которой не выше 12 вольт. Пользоваться переносным электросветильником, имеющим напряжение 210-220 вольт, не допускается.

  - Запрещается применять горючие жидкости для промывки различных деталей, разбавления красок, чистки и стирки спецодежды, мытья рук и т.д.

  - Запрещается сбрасывать с высоты на землю какие-либо предметы.

  - Допускается использовать приставные лестницы только с врезными ступенями.

  - Размеры приставной лестницы должны обеспечивать возможность производить работу в положении стоя со ступени, которая находится на расстоянии не менее одного метра от верхнего конца лестницы.

  - При работе с приставной лестницей на высоте 1,3 м следует применять специальный предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения.

  - При выполнении работ на лестницах и стремянках необходимо проверить:

- наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки лестниц на грунте или башмаков, изготовленных из нескользящего материала, при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, плитке, бетоне);

- наличие и исправность у стремянок обязательных противораздвижных приспособлений (крюков, цепей), а также верхних площадок;

- устойчивость используемой лестницы (путем осмотра и опробования следует убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута).

  - Во время работы на приставной лестнице или стремянке не допускается:

- работать с двух верхних ступенек стремянок, которые не имеют перил или упоров;

- работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, которая находится на расстоянии менее одного метра от верхнего ее конца;

- располагаться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному рабочему;

- работать около или над различными вращающимися механизмами, конвейерами, машинами и т.д.;

- поднимать и опускать груз по приставной лестнице, оставлять на ней какой-либо инструмент;

- заниматься установкой лестницы на ступени маршей лестничной клетки;

- работать на сломанных или не испытанных в установленном порядке приставных лестницах и стремянках.

  - Готовить составы для окраски и выполнять малярные работы в помещениях с применением составов, которые выделяют вредные для здоровья людей летучие пары, надлежит только при открытых окнах или при наличии вентиляции.

  - В местах проведения окрасочных работ не допускается курение, применение открытого огня, либо проведение работ, которые предполагают искрообразование.

  - Не допускается использовать для сидения случайные предметы, ящики, бочки и прочее, оборудование.

  - Запрещается оставлять без присмотра стекло, инструменты, гвозди, саморезы и другие мелкие детали во избежание травмирования воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения.

  - Во время работы необходимо соблюдать меры предосторожности, быть максимально внимательным.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания ДОУ обязан:

- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно осуществить отключение питания и сообщить об аварийной ситуации заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе (завхозу);

- при обнаружении человека, который попал под напряжение, немедленно освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему необходимую первую доврачебную помощь;

- в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости невозможности сфокусировать взгляд, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения или ухудшения состояния здоровья, немедленно покинуть данное рабочее место, сообщить информацию о происшедшем завхозу и обратиться к медицинской сестре;

- при возгорании оборудования, следует отключить питание и принять меры по тушению очага воспламенения при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить сведения о происшествии заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе (завхозу) дошкольного образовательного учреждения.

  - При возникновении пожара, задымлении:

- немедленно сообщить по телефону 101 в пожарную охрану, оповестить сотрудников детского сада, поставить в известность завхоза или заведующего ДОУ;

- обесточить электропитание, закрыть имеющиеся окна и прикрыть двери;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

  - Не приступать к выполнению запланированной работы при плохом самочувствии или возникновении внезапной болезни.

  - При получении травмы или плохом самочувствии немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью в медпункти сообщить об этом заведующему детским садом.

- Требования охраны труда по окончании работы

  - По окончании работы рабочий по обслуживанию здания детского сада обязан:

- используемый электроинструмент отключить от сети и убрать в специально отведенное для него место;

- привести в надлежащий порядок рабочее место;

- убрать применяемые инструменты и материалы в отведенное место;

- снять спецодежду, привести ее в должный порядок и убрать в шкафчик;

- тщательно вымыть лицо и руки с мылом теплой водой.

  - Обо всех неисправностях и неполадках, которые случились во время работы, незамедлительно сообщить заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе (завхозу) дошкольного образовательного учреждения.

| Инструкцию по охране труда разработал: | _____________ подпись | Потехинская Р.М_ Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Ознакомлены:

| Дата | Фамилия | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |